## Slide 2: Chapitre : historique

## Slide 3
L'évolution historique des places publiques, nous permet de voir les différents changements auquel ces espaces sont assujettis. L’agora était le centre de la ville qui réunissait les fonctions essentielles de la cité Grecque. Le forum romain assumait a peu près le même rôle mis à part la fonction politique qui primait beaucoup plus et qui a été transférée vers d'autres édifices répondant à cette vocation, entourant l’espace et formant ainsi un cadre théâtrale. C'était aussi l'endroit vers lequel convergeaient les habitants pour leurs différents besoins.

## Slide 4
Dans la cité médiévale la place a une vocation fonctionnel : Grande place, place du marché, autour de laquelle se regroupent les monuments les plus importants de la cité tels que l’hôtel de ville et l’église.
Le 16 ème siècle marque l’ère de la renaissance durant laquelle la place publique est destinée à mettre en valeur la splendeur des bâtiments et des monuments qui l’entourent en constituant un décor à ciel ouvert.
Au 17ème siècle de nouvelles transformations vont toucher l'espace urbain et feront apparaître de grandes places publiques destinées aux manifestations royales.
A l’ère industrielle soit au 19 ème siècle, la place publique a perdu de son statut étant vidée de ses animations populaires pour être versée dans le domaine de l’officiel.
Le 20 ème siècle est caractérisé par l'apparition de l'urbanisme progressiste prôné par la charte d'Athènes. Ce mouvement va bouleverser considérablement l'espace de la ville en le divisant suivant des fonctions préétablies. Au nom de la modernité, la place publique s’en trouve modifiée
Dès cet instant, les places publiques ont servie d’aire de stationnement ou de principaux carrefours de communication. A l’avènement des années 70, il y a eu une prise de conscience à l’effet d’agencer la place publique par des réaménagements novateurs.
la ville musulmane parait se caractériser par un urbanisme spontané. Composé de la médina, noyau central principal et siège de la mosquée,

## Slide 5: L’espace public en Algérie
La ville traditionnelle (la médina, les ksour quasbah): la période avant la colonisation française, Elle est caractérisée par un espace urbain sans monuments, des rues étroites, et une hiérarchie spatiale du plus public au plus privé.
La ville coloniale : La trame viaire du damier: le damier colonial est caractérisé par un tracé régulier composé de rues longitudinales réglées dans la même direction, incliné par rapport à l’axe Est-Ouest suivant un angle de 45°, ces voies rectilignes parallèles se croisent à angle droit définissant une série uniforme d’îlots.
-La ville postcoloniale : après l’independance l’algerie a opté pour la construction de crise pour rependre au besoin de logement donc L’espace public dans les quartiers spontanés apparait introuvable .
Ces dernières années une prise de conscience lance la requalification des espaces publics , création des nouveaux espaces qui peuvent récupérer le manque existant (par exemple : la création des terrains de jeu dans les cités résidentielles, le réaménagement de quelques places et placettes ainsi que la revalorisation des jardins marginalisés)

## Slide 6: Chapitre: fabrication d’espace public

## Slide 7
De ce chapitre on retient les éléments suivant : L’espace public n’est pas le résultat simple des architectures qui l’entourent. Elle est composée de trois éléments : le plancher, le plafond et les parois. Le caractère de sa forme dépend de la nature et surtout des relations entre ses trois constituants.
L’espace publique est caractérisée par quatre paramètres fondamentaux dont la perception, la morphologie(forme), le vécu, l’histoire et d’autres facteurs agissant sur celle-ci (Fonctions et usages, LA CONTEXTUALISATION, Le confort, La Perception(observation), L’appropriation de l’espace , Le vécu de l’espace public

## Slide 8
Lecture et perception : La réalité physique d’un lieu, telle que l’étude de la lecture tente de la saisir, n’est jamais entièrement perçue, ni connue ; chacun selon ses besoins, ses aptitudes ou ses gouts, opère plus ou moins consciemment des affectivités. Les perspectives, les échappées, la toile de fond tantôt proche, tantôt éloignée, tantôt massive et opaque, tantôt translucide et pénétrable, conditionnent nos perceptions.
Morphologie : La forme de la place comprend à la fois les mesures des différents plans géométriques constituant l’espace, les rythmes des pleins et des vides, les silhouettes et l’ameublement. Ces éléments déterminent des relations visuelles qui sont les proportions mises en valeur ou, au contraire occultées par l’éclairement dȗ au jeu de l’ombre et de l’ensoleillement.
Vécu : Si toutes les fonctions de la place reposent sur un rôle fondamentale : accueillir, rassembler la foule sur des rythmes variés, l’accumulation fonctionnelle ne suffit pas pour voire naitre l’animation souhaitée. En effet le vécu d’une place dépend de plusieurs paramètres telle la forme de celle-ci ; l’animation qui règne dépend en premier lieu du confort thermique et de son aménagement, ensuite des fonctions entourant la place ou ses alentours.
L’étude historique d’une place nous permet de savoir comment et pourquoi ceux qui ont construit tel ou tel espaces ont réussi à lui donner les qualités qui lui ont permis de traverser le temps. Par ailleurs, le passé d’une place publique explique et justifie des choix et des transformations occasionnelles.

## Slide 9
D’autres facteurs agissent sur les places publiques tels que le confort climatique, les ambiances, l’éclairage et le mobilier urbain ; ils représentent la qualité de permanence prolongée du lieu public. Une condition qui invite le visiteur à s'arrêter un moment et à rester sur place au lieu de simplement passer. Les bancs à l'ombre, la présence de la nature, l'esthétique visuelle du paysage, l'ambiance propre et illuminée et la surveillance policière sont les exigences minimums que l’on peut trouver dans une place publique.

## Slide 10: Les éléments typo morphologique des villes arabo-musulmanes :
1. les remparts: les limites de la médina
2. l’espace public: lieu de rencontre et d’échange culturel et commercial
3.la mosquée : elle répond au besoins sociaux, politiques, religieux
4.le souk:
5.les foundok:
6.le quartier residentiel(el houma):

## Slide 11: Les éléments structurels de la zone résidentielle:
Le derb (ruelle): un parcours semi public il est considéré comme l’artere principale qui assure la liaison entre le quartier résidentiel et les autre zones.
Il est matérialisé par un arc à l’entrée qui signifie le commencement d’une zone privée.
Skifa: un passage couvert structuré a partir d’une construction en élévation sur un derb
Impasse: passage privé il constitue le prolongement des maisons
Tahtaha : c’est une placette à l’interieur du quartier , elle contient un four , un bain , mocalla, zawya
Maison traditionnelle: qui comportes des murs aveugles sans fenêtres qui donne sur l’exterieur

## Slide 12: chapitre: typomorphologie

## Slide 13
Typologie des espaces publics :
Les espaces publics ouverts :
Espaces publics ouvert structurant: lieux de rassemblement, de communication et d’échanges , qui conservent la mémoire de la ville (grande place, esplanade ,parvis, jardin botanique.)
Espaces publics ouvert de proximité:Espaces qui offrent des agréments particuliers : le repos, la détente, le calme, la qualité de l’air, le paysage...
Comme (placette, terrasse, petit espace vert, square)
Les espaces publics linéaires:
Espaces publics linéaire structurant:
Boulevard: Axe de circulation majeur, établi en principe de façon concentrique autour du centre d'une agglomération, souvent à l'emplacement d'une enceinte, bordée de chaque côté d'une rangée d'arbres et de larges trottoirs.
Avenues: Artère généralement bordée d'arbres ou de bâtiments, établie en principe de façon radiale par rapport au centre d'une agglomération, qui conduit parfois à un édifice important ou à une place.
Espaces publics linéaire de proximité:
Rue : signifie chemin bordé de maisons ou de murailles dans une agglomération, elle ordonne et oriente le bâti et le tissu urbain, un espace de la circulation mécanique, donc c’est un espace structurant du quartier et de la ville, qui participe à la perception de l’espace urbain
Impasses:C’est une voie avec un seul issue, souvent utilisée dans les lotissements résidentiels à partir de milieu de XXème siècle, dans le but de séparer le trafic local et piéton de trafic de transit.

## Slide 14
Les espaces publics discrets à révéler: La catégorie des espaces publics discrets à révéler recouvre des espaces aménagés de petites dimensions
Les espaces publics de transition: rue en escalier , passerelle, pont-dalle, passage sous voie ferrée, portique* arcade, passage couvert
La typologie fonctionnelle des places:
Place marchande: Les marchés occupent généralement la place centrale
Place –monument:la place est destiné à accueillir sur ses rives des édifices majeurs, publics en priorité.
Place royale: La notion de place royale recouvre des réalités diverses que réunissent la forme et la spécificité des fonctions
La typologie formelle (morphologique) des places:
es places publiques découlent généralement de trois formes de plans principales :carrées cercles ou triangles. Ces formes de base peuvent être adaptées ou modifié différentes façons : elles peuvent être ou en association avec les autres;
elles peuvent être régulières ou non , en ajoutant ou en soustrayant une partie de la forme de base;
elles peut être divisées, chevauchées;
elles peuvent être fermées des murs, des arcades ou des colonnades des rues autour d'eux, ou elles peuvent aussi être ouvertes à l'environnement.
. Les composantes d’une place:
Le plafond : , il est transparent si nous voyons la boite d’au dessus, depuis le ciel.
. Les parois : : La façade urbaine de la place est fermée autour d'un vide qui devient un volume.

## Slide 15: L’espace vert :
selon le Dictionnaire de la ville et l’urbain l’espace vert Venu du latin spatium, le terme désigne surtout une étendue plus ou moins précise, la notion d’espace vert conçue comme aire de repos, de jeux et de liberté des citadins, à base naturelle végétale est apparue au courant des années soixante.
Types de jardins :
Les jardins publics: espace vert fermé accessible par le public , aménager par du mobilier urbain et des aires de jeux.
Les pelouses: terrain recouvert d’une herbe serrée
Les squares: un mot anglais , une petite place carrée comprenant un jardin public
Les jardins botaniques: inventé à la renaissance , territoire aménagé par une diversité d’espéce végétale
Les parcs: parc naturel, vaste territoire préservant a sont intérieur la faune et la flore

## Slide 16
Principes directeurs Pour un aménagement durable des quartiers au travers des espaces verts :
Espace de transition , Sécurité et intimité:
: Aménagement d’espaces d’accueil semi‐publics ou privés au pied des immeubles pour les séparé du trafic fort de la rue.
Ombre et température:
Lumière et couleur:

## Slide 17
Les CIAM se sont déroulés en 10 conférences regroupant une trentaine d’architectes appartenant au mouvement moderne . Il s’agissait d’y débattre des questions de la ville contemporaine afin d’en refonder l’urbanisme selon de nouveaux principes plus rationnels et fonctionnels .
. Ils résumaient les activités humaines en 4 fonctions (travailler, habiter, circuler, se cultiver )
1.Fonctions primaire:
Pour la fonction « habiter »: Les architectes modernes proposent de construire la ville selon les exigences des habitants et non des propriétaires et des fonctionnaires.
Car il avait quelque problèmes d’higienne de logement durant la périodes industrielles(insufisances de surfaces habitables /personnes, abscence de soleil, absence d’instalations sanitaires …
Pour la fonction « travailler »:La cité linéaire industrielle (secteurs industrielles doivent être indépendant des zones d’habitation et séparé les uns des autres par des zones de verdures )
La ville radioconcentrique des échanges( les centre d’affaires doivent se trouver au confluant des voies de circulation)
L’artisanat activité essentiellement urbaine doit occuper l’intérieur de la ville
La fonction « cultiver » :plus d’espaces, surtout, verts au pied des maisons , les parcs de quartier, les parcs urbains, les grandes zones vertes protégées = la ville devient un parc équipé pour remplir les différentes fonctions de la vie urbaine.
La fonction circuler: aujourd’hui la circulation et une fonction urbaine primordiale , alors il faut prendre des mesures pour établir la liaison entre les divers organisations

## Slide 18
La fonction économique: débordement du commerce au sein de l’espace public a travers des terrasses de restaurant , des vitrines de magasin, kiosque dans les placettes.
Fonction social: ces espaces collectifs sont avant tout des lieux de vie et de sociabilisassions , car ils se met au service de l’art et de l’utilité, de l’activité ou de la contemplation des enfants et des personnes âgées
La fonction récréative :d'une place publique se note par la présence de mobiliers urbains , de végétation et de jeux
La fonction culturelle: d'une place est exprimée par la présence de bâtiments spécifiques (musée, église et mosquées , bibliothèque, salles de spectacle) mais aussi par les manifestations culturelles qu'elle peut accueillir à ciel ouvert (concerts, fêtes...).

## Slide 19
Principes du Plan cerda: un plan en damier qui facilite la circulation des piétons , des voiture
Le plan repose principalement sur un système des voies et des ilots organisé hiérarchiquement
Principes du plan Haussmann:
Elargissements du périmètre urbain
Création de percées dans le tissu ancien(boulevard , avenus , rue
Plantation de plusieurs centaines de milliers d’arbres pour créer des jardins et des parcs
Réalisation des trottoirs , de caniveaux d’égouts
Création de parvis et édification de plusieurs bâtiments officiels
Ces principes ont été généralisé sur les grandes villes françaises tel que sur l’Algerie
Plan de Camilo Sitte:
Il propose un aménagement de la ville grâce à une méthode issue de l’observation des espaces publics existants donc par une intégration de l’histoire dans les réflexions sur l’urbanisme.
L’espace peut être fermé à petite échelle, diversifié, imprévisible, comprenant des places et des voies courbes.

## Slide 20: Aspects de conception
L’aspect social: de manière à favoriser les rencontres
L’aspect culturel: en tenant compte du patrimoine hérité bâti et non bâti et de l’histoire du lieu.
L’aspect urbanistique : créer un lien entre les bâtiments qui le bordent contribuer à la lisibilité de la composition urbaine.
L’aspect économique: renforcer l’attractivité de cet espace afin des permettre le développement de l’activité commerciale, et touristique.
L’aspect environnemental: en intégrant la prise en compte des écosystèmes urbains (faunes , flores) dans la conception des espaces publics.

## Slide 21: Principes de conception
Créer des espaces réversibles: L’aménagement, aujourd’hui, d’un espace, ne doit pas empêcher son évolution dans le futur. Il peut être amené à changer d’affectation.
Créer des espaces adaptables: L’adaptabilité doit permettre la mise en place de différentes fonctions dans le même temps : un parking qui devient le lendemain un marché, L’adaptabilité permet la polyvalence
La fréquentation de l’espace: Les personnes qui vont « utiliser » l’espace public à différentes heures et moments de la journée et de la nuit vont créer un mouvement de va-et-vient qui va renforcer le contrôle social et créer un sentiment de sécurité.
La diversité : Afin de favoriser la fréquentation d’un espace, il faut promouvoir des espaces publics réunissant diverses activités.
La pénétrabilité d’un espace: La pénétrabilité d’une zone dépend du nombre de chemins menant à notre destination
La clarté et la visibilité: elle est marqué par les panneaux de sa signalisation, l’eclairage , la végetation
Un éclairage suffisant: L’éclairage public reste donc un point clé dans le processus de sécurisation d’un lieu
L’attractivité: La diversité, la pénétrabilité, la clarté et la visibilité et l’éclairage sont les conditions essentielles d’un quartier attrayant.

## Slide 22: Traitements des espaces publics
Le mobilier urbain: L’enjeu (but) est d’éviter l’envahissement anarchique de l’espace public par une multitude d’objets non coordonnées
Les revêtements du sol:
Les végétaux: a la différence d’autre espaces publics (jardins, squares, parcs) , la place est essentiellement un espace minéral , mais cela n’empeche pas la végétalisation partielle de la place
La lumière: la lumière urbaine est un nouveau concept de l’eclairage qui est considéré comme un outil technique conçu pour la lisibilité et la sécurité routière,
L’eau: l’eau est l’un des éléments à la base de toute création d’espace public.

## Slide 23: Identification des acteurs de conception d’espaces publics
les acteurs économiques: sont les entreprises et les propriétaires fonciers riverains des espaces publics.
les acteurs politiques: pouvant appartenir à plusieurs institutions (communales ou autres). Ils accompagnent ou réfutent les décisions des acteurs économiques. Jouant un rôle considérable, les acteurs politiques sont sollicités pour une autorisation de construction d’espace public. L
Les maîtres d’ouvrages: Ingénieurs , Architectes, Paysagistes, urbanistes
les usagers:Nous entendons par usagers (habitants et citoyens confondus

## Slide 24: La ville contemporaine de Le Corbusier
Les principes fondamentaux du plan de la ville sont les suivants
décongestionnement du centre des villes, 2) accroissement de la densité, 3) accroissement des moyens de circulation, 4) accroissement des surfaces plantées.
Au centre se trouve l'échangeur pour tous les Moyens de transport : autos, métros, trains et avions. Autour du centre, on trouve d’abord les tours administratives,
puis les appartements de luxe pour l'élite. Au-delà du district central se trouvent les cités satellites pour l'industrie et les ouvriers.
Chaque appartement de la « villa-appartement » a son propre jardin suspendu.
, l'objectif de Le Corbusier était une société où l’individualisme et la coopération
pourraient s’exprimer simultanément.